深圳市加尼鹰电子科技有限公司

Shenzhen Jalyn Elect.Tech.Co.,Ltd.

公司地址：深圳市龙岗区龙岗路10号硅谷动力

展销部地址：深圳市华强北太平洋安防专业市场

TEL:0755-85200419

FAX:0755-85200419

7013-4SD说明书

目录Content

7013-4SD 说明书	1

一、注意事项  Notice	2

二、产品功能和技术参数和用途介绍product function and usage	3

1产品功能和技术参数	3

2 产品用途	4

三、产品说明Product description	4

1、面板功能操作说明 panel operational specification	4

2、后板说明	6

3、连接说明	6

四、遥控器功能Remote control function	7

五、详细操作说明  Operating instructions

1、主界面说明

2、系统菜单说明

3、回放界面介绍：

六、产品配件Accessories

七、产品维护及故障处理

1、产品维护：

2、故障现象及故障排除：

注意：

# 一、注意事项  Notice

# 为了您的安全，驾驶车辆的时候请勿观看视频文件，或操控显示器。非专业人士请勿随意拆卸产品，产品故障时请咨询售后服务机构，或送往当地检修部门检修。

# 警告：安装本产品时，请安装在法律法规允许安装的位置，对于产品违规安装造成的法律责任，本公司概不负责。

注意：

- 天气寒冷时，产品开机时可能会出现暗屏现象，产品通电后会慢慢升温，显示屏会随着温度的提升慢慢恢复正常。液晶显示屏上有可能出现少量的“亮点“，这在液晶显示技术上是可以接受的。

- 不要压液晶显示器，这可能导致图像失真或故障，图像可能变的模糊，且LCD可能损坏，用柔软的湿布轻轻擦拭显示屏

- 请防止将本产品处于潮湿的环境和水中，以避免因短路引起的触电，不必要的损失和火警发生

- 为了让本机工作在最佳状态，插入SD前最好先将SD卡先格式化，插卡时最好在断电状态。

- 在准备拔出SD卡前务必请先停止刻录或者断电。这样才能避免SD卡里的内容不会意外丢失。

# 二、产品功能和技术参数和用途介绍

# product function and usage

## 1产品功能和技术参数

  液晶屏        7寸16：9数字屏

  显示屏分辨率  800*RGB*480

  面板按键功能  采用面板触摸按键控制

  遥控控制功能  采用遥控控制

  系统语言      英文、简体中文、繁体中文可设置

  系统资源      同时4路分割或单画面实时录像

  视频标准      PAL、NTSC

  图像压缩      MOTION  JPEG

  音频压缩      AD PCM

  音视频格式    AVI  音视频同步刻录

  录像方式      全自动

  录像查询      文件检索、文件名时间检索

  视频输入      4路航空头或RCA头可选

  音频输入      1路航空头或RCA头可选

  画面显示      单画面、四画面

  录像图像质量  640×480

  录像速度      30帧/秒

  录像保存      SD卡 最大可支持32G SD卡

  本地回放      支持

  触发输入      4路触发，触发延时可设置

  存储接口      1个SD接口

  内置电池      1个聚合物电池

  电    源      DC 12V~24V.

  工作温度：    0℃~60℃

  安装支架：    U型铁支架和台式支架可选

  遮阳罩：      支持遮阳罩可拆卸

  存储温度：    -10℃~70℃

  外形尺寸：    180mm*121mm*24mm

  主机重量：    约630克

## 2 产品用途

本产品采用高清晰度的数字TFT彩色液晶显示器实时监控，以SD卡位存储介质 内置DVR单画面或四分割画面刻录功能、支持1路音频刻录，带喇叭，带遥控。并且具有安装方便，连接简单，无辐射，功耗低，无闪烁，色彩艳丽逼真，外形小巧玲珑等特点，可广泛用于各种车型安防和监控。

# 三、产品说明Product description

## 1、面板功能操作说明 panel operational specification

- 遮阳罩

- 显示屏：7 寸液晶显示屏。    7 inch LCD screen

- DVR指示灯：实时监控时蓝灯亮，DVR刻录时红色灯间断闪烁

- 喇叭位置：

- ：在监控和录像状态短按可停止录像调出菜单，在菜单和回放状态为返回功能键

- ：在监控和录像状态短按为CH1的快捷键，在菜单调出时为向左选择，在回放状态为上一曲功能。

- ：在监控和录像状态短按为CH2的快捷键，在菜单调出时为向右选择，在回放状态为下一曲功能。

- ：在开机时，短按为录像与停止录像之间切换，长按三秒种可关掉显示屏；在显示屏关闭状态，短按可打开显示屏；在菜单调出时为确认功能；在回放状态为播放/暂停功能；任何状态连续长按十秒钟可对整个系统重新复位。

- ：在监控和录像状态短按为CH3的快捷键，在菜单调出时为向下选择，在回放状态为音量减功能。

- ：在监控和录像状态短按为CH4的快捷键，在菜单调出时为向上选择，在回放状态为音量加功能。

- ：在监控和录像状态短按为四分割显示的快捷键，在菜单调出时为确定功能，在回放状态为音量减功能；在回放状态为播放/暂停功能。

- 遥控窗

- 胶头螺丝：用于固定U型支架与显示器。

- 六角螺丝：用于固定U型支架与显示器。

## 2、后板说明

- SD卡插座保护盖

- 背夹：用于安装台式支架的位置

- 引出线

## 3、连接说明

航空头接线图

RCA头接线图

- 红色：+12V/+24V电源线

- 黑色：地线

- 棕色：CH1触发线

- 绿色：CH2触发线

- 蓝色：CH3触发线

- 灰色：CH4触发线

- CH1：V1信号输入

- CH2：V2信号输入

- CH3：V3信号输入

- CH4：V4信号输入